## Slide 1
Übersicht Logik-Funktionsblöcke
Rein binäre Verarbeitung (DPT 1)
Signalverarbeitung
Treppenlicht
Blinken
Ein-/Ausschaltverzögerung
Wiederholungsfilter
Zyklisch senden
Sperre
Logik
Und
Schal-ter
Oder
Exor
Tor
Zeitschalt-uhr
Ausgang
Externe Eingänge
Eingang 1
Eingang 2
Eingangs-konverter
Eingangs-konverter
KO basiert; beliebige DPT**
Interne Eingänge
Intern 3
Intern 4
Rein binär, kein KO*.
**) Derzeit implementiert: DPT 1, 2, 3, 5, 5.001, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 232; DPT 16 nicht als Eingang
Formelrechner
Ausgangskonverter
(getrennt für EIN/AUS)
DPT-Wandler (beliebige** DPT)
Sendefilter
(send on change)
hat Zugriff auf Eingangswerte
Interner Ausgang (für interne Eingänge weiterer Logikkanäle)
*) Verbindet intern binär mit dem Ausgang eines anderen Logikkanals

## Slide 2
Übersicht Logik-Funktionsblöcke
Rein binäre Verarbeitung (DPT 1)
Signalverarbeitung
Treppenlicht
Blinken
Ein-/Ausschaltverzögerung
Wiederholungsfilter
Zyklisch senden
Sperre
Logik
Und
Schal-ter
Oder
Exor
Tor
Zeitschaltuhr
Ausgang
Externe Eingänge
Eingang 1
Eingang 2
Eingangs-konverter
Eingangs-konverter
KO basiert; beliebige DPT**
Interne Eingänge
Intern 3
Intern 4
Rein binär, kein KO*.
**) Derzeit implementiert: DPT 1, 2, 3, 5, 5.001, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 232; DPT 16 nicht als Eingang
Formelrechner
Ausgangskonverter
(getrennt für EIN/AUS)
DPT-Wandler (beliebige** DPT)
Sendefilter
(send on change)
hat Zugriff auf Eingangswerte
Interner Ausgang (für interne Eingänge weiterer Logikkanäle)
*) Verbindet intern binär mit dem Ausgang eines anderen Logikkanals

## Slide 3
Eingang
KO-Selektor
Wert-
Speicher
Eingangskonverter
Trigger
Wertintervall
Differenzintervall
Hysterese
Differenzhysterese
Einzelwerte
Konstante
Bool-Wert
Eigenes KO
Verknüpftes KO
Differenz-Eingang
Zur Logik
Wert
lesen

## Slide 4
Ausgang
Ausgangskonverter
EIN-Selektor
Formelrechner
Wert einer Funktion
Wert von Eingang 1
Read Request senden
Wert von Eingang 2
Gerät neu starten
Wert eines KO
Wert vorgeben
Generischer DPT-Wandler
Geräteinterne
Aktion
Status LED schalten
AUS-Selektor
Sendefilter
(send on change)
KO-Selektor
Eigenes KO
Verknüpftes KO
Von Signalverarbeitung
Zugriff auf weitere KO